# ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- использовать марку противогаза, не соответствующую ее назначению

- пользоваться чужим противогазом

- применять при недостатке кислорода в окружающей среде

# ПОМНИТЕ!

Стекла очков лицевой части обязательно должны находиться против глаз, шлем-маска плотно прилегать к лицу.

# ПОСЛЕ РАБОТЫ В ПРОТИВОГАЗЕ

- Маску противогаза изнутри протереть насухо чистой тряпочкой и высушить в расправленном виде.

- В случае загрязнения шлем-маску и клапаны промыть теплой водой с мылом, предварительно отсоединив коробку и гофрированную трубку.

- Хранить противогаз в собранном виде в сумке (в сухом месте), вдали от отопительных систем и нагревательных приборов.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ МЧС

01

Министерство по делам Гражданской обороны и Чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики

г. Ижевск,

ул. Красногеройская, 73

т. 75-42-43

Институт гражданской защиты и пожарной безопасности

удмуртской республики

г. Ижевск ,

# ул. Областная, 6

т. 711-363, 711-307

Институт гражданской защиты
и пожарной безопасности

Удмуртской Республики

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЮ УДМУРТИИ

Г.иЖЕВСК

2007 год

# ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПРОТИВОГАЗЫ

# В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), а также при ведении военных действий  для защиты органов дыхания используются противогазы.

# Для взрослого населения наиболее распространенными являются гражданские противогазы марок ГП-5, ГП-7. Эти средства имеются в запасах организаций, учреждений, предприятий  и в резерве гражданской обороны.

# Противогазы марок ГП-5, ГП-7 относятся к фильтрующим противогазам и предназначены для защиты органов дыхания от:

# радиоактивных веществ;

# отравляющих веществ и некоторых АХОВ;

# бактериальных средств.

# С целью расширения возможностей гражданских противогазов по защите от АХОВ используются дополнительные патроны ДПГ-3, ПЗУ, а также промышленные противогазовые коробки в соответствии с их маркировкой и цветом.

| Марка коробки | Цвет | Предназначаются для защиты от |
| --- | --- | --- |
| А | коричневый | паров органических соединений |
| В | желтый | кислых газов и паров |
| Г | черно-желтый | ртути и ртутьорганических соединений |
| ВР | зеленый | кислых газов и паров, радионуклидов, в том числе радиоактивного иода и его соединений |
| КД | серый | аммиака и сероводорода |

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТИВОГАЗ ГП-5 (ГП-5М)  предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица от радиоактивных, отравляющих и некоторых аварийно химически опасных веществ, а также бактериальных средств.

устройство противогаза ГП-5 (ГП-5М)

(рисунок противогаза)

- – противогазовая коробка

- – лицевая часть (ШМ-62у)

- – коробка с незапотевающими

пленками

- – клапанная коробка

- – сумка для противогаза

(рисунок ШМ-66 му)

шлем-маска (ШМ-66му) с мембранной коробкой (переговорным устройством)

Измерение обхвата головы

(рисунок)

Подбор шлем-маски

| Рост | Марка шлема-маски и обхват головы, см |
| --- | --- |
|  | ШМ-62у | ШМ-66му |
| 0 | До 63 | До 63 |
| 1 | 63,5-65,5 | 63,5-65,5 |
| 2 | 66-68 | 66-68 |
| 3 | 68,5-70,5 | 68,5 и более |
| 4 | 71 и более | - |

Надевание противогаза ГП-5 (ГП-5М)

### ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТИВОГАЗ ГП-7  (ГП-7В)  -

### один из самых совершенных противогазов, предназначенных для защиты взрослого населения. (Противогаз ГП-7В имеет устройство для приема воды, не снимая лицевой части).

#### Устройство противогаза ГП -7

1 – лицевая часть

2. – фильтрующе-поглощающая коробка

3. – трикотажный  чехол

4. – узел клапана входа		(рисунок ГП-7)

5. – переговорное устройство

(мембрана)

6. – узел клапана вдоха

7. - обтюратор

8. – наголовник (затылочная пластина)

9. – лобная лямка

10. – височные лямки		(рисунок ГП-7)

11. – щечные лямки

12. – пряжки

13. – сумка

Измерение обхвата головы

(рисунок)			(рисунок)

горизонтальный 		вертикальный

#### Подбор размеров противогаза ГП-7

| Сумма обхватов головы | До 118,5 | 119-121- | 121,5-123,5 | 124-126 | 126,5-128,5 | 129 - 131 | 131 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост лицевой части | 1 | 2 | 3 |
| Номера упоров лямок | 4-8-8 | 3-7-8 | 3-7-8 | 3-6-7 | 3-6-7 | 3-5-6 | 3-4-5 |

Первым указан номер лобной лямки,

вторым - височных, третьим -щечных

#### Надевание противогаза ГП-7